Детектор окружающей среды

Данный проект представлен в виде портативного устройства, которое может быстро измерить температуру и влажность воздуха, концентрацию углеводородного газа и дыма, а также считывает показания влажности почвы. Все результаты выводятся на LCD экран 16x2.

Использованные модули:

Arduino UNO

Расширение для Arduino UNO

LCD экран 16x2 l2c

Сенсор газа mq-2

Датчик температуры и влажности DHT11

Датчик влажности почвы FC-28

Светодиоды

Провода ”Папа-мама”

Схема подключения

Скетч:

//Тестировалось на Arduino IDE 1.0.5

#include <Wire.h>        // Добавляем необходимые библиотеки

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <dht11.h>

dht11 DHT;               // Объявление переменной класса dht11

#define DHT11_PIN 4      // Датчик DHT11 подключен к цифровому пину номер 4

int led1 = 8;

int led2 = 9;

int led3 = 10;

const int analogInPin = A0;

int sensorValue = 0;

int aPin = A1;

int avalue=0;

byte degree[8] =         // Битовая маска символа градуса

{

B00111,

B00101,

B00111,

B00000,

B00000,

B00000,

B00000,

};

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);   // Задаем адрес и размерность дисплея

void setup()

{

lcd.init();                       // Инициализация lcd

lcd.backlight();                  // Включаем подсветку

lcd.createChar(1, degree);        // Создаем символ под номером 1

}

void loop()

{

// Выводим показания влажности и температуры

sensorValue = analogRead(analogInPin);

avalue=analogRead(aPin);

lcd.setCursor(0, 0);              // Устанавливаем курсор в начало 1 строки

lcd.print("Vlaj=  %");     // Выводим текст

lcd.setCursor(5, 0);

lcd.print(DHT.humidity, 1);

lcd.setCursor(0, 1);              // Устанавливаем курсор в начало 2 строки

lcd.print("Temp=  C ");    // Выводим текст

lcd.setCursor(5, 1);

lcd.print(DHT.temperature,1);

lcd.setCursor(9, 0);              // Устанавливаем курсор в начало 1 строки

lcd.print("Gaz=");     // Выводим текст

lcd.setCursor(13, 0);

lcd.print(sensorValue);

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print("VZ=");     // Выводим текст

lcd.setCursor(13, 1);

lcd.print(avalue);

pinMode(led1, OUTPUT);

digitalWrite(led1, HIGH);

pinMode(led2, OUTPUT);

digitalWrite(led2, HIGH);

pinMode(led3, OUTPUT);

digitalWrite(led3, HIGH);

int chk;

; // Мониторинг ошибок

chk = DHT.read(DHT11_PIN);    // Чтение данных

switch (chk){

case DHTLIB_OK:

break;

case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:

lcd.clear();

lcd.print("Checksum error");

break;

case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:

lcd.clear();

lcd.print("Time out error");

break;

default:

lcd.clear();

lcd.print("Unknown error");

break;

}

delay(1000);

}