ПРОЕКТ «Металлоискатель на Arduino»

Металлоискатели широко используются в самых разных видах человеческой деятельности, - от поиска мин и кладов до обнаружения гвоздика в стене под слоем обоев.

Этот металлоискатель очень простой. С его помощью вряд ли можно найти клад (разве что, монеты, спрятанные под тканью). Но гвоздик под обоями, провод или связку ключей в кармане данное устройство способно обнаружить.

Металлоискатель состоит из контурной катушки (она является своего рода датчиком металла) и несложной схемы, содержащей

- один транзистор типа BC547

- трёх резисторов (на 10 кОм, и 1,2 кОм;)

- четырёх конденсаторов (по два на 100нФ и 22нФ);

При приближении катушки-датчика к металлическому предмету меняется индуктивность обмоток. Частота колебаний в схеме генератора также изменяется. Происходит срыв или ослабление генерации. Данный сигнал анализирует программа платы Arduino и пьезодинамик издаёт звуки-щелчки. Чем ближе к металлу, тем чаще щелчки. Этот способ самый простой. Устройство позволяет «найти» металл на расстоянии около 15 см по воздуху, или через ткань.

Скетч

// Arduino based metal detector

#define SET(x,y) (x |=(1<<y))                   //-Bit set/clear macros

#define CLR(x,y) (x &= (~(1<<y)))               // |

#define CHK(x,y) (x & (1<<y))                   // |

#define TOG(x,y) (x^=(1<<y))                    //-+

unsigned long t0=0;         //-Last time

int t=0;                    //-time between ints

unsigned char tflag=0;      //-Measurement ready flag

float SENSITIVITY= 1000.0;  //-Guess what

//-Generate interrupt every 1000 oscillations of the search coil

SIGNAL(TIMER1_COMPA_vect)

{

OCR1A+=1000;

t=micros()-t0;

t0+=t;

tflag=1;

}

void setup()

{

pinMode(13,OUTPUT);    //-piezo pin

digitalWrite(12,HIGH); //-NULL SW. pull up

//-Set up counter1 to count at pin 5

TCCR1A=0;

TCCR1B=0x07;

SET(TIMSK1,OCF1A);

}

//-Float ABS

float absf(float f)

{

if(f<0.0)

return -f;

else

return f;

}

int   v0=0;  //-NULL value

float f=0;   //-Measurement value

unsigned int FTW=0;    //-Click generator rate

unsigned int PCW=0;    //-Click generator phase

unsigned long timer=0; //-Click timer

void loop()

{

if(tflag)

{

if(digitalRead(12)==LOW)  //-Check NULL SW.

v0=t;                   //-Sample new null value

f=f*0.9+absf(t-v0)*0.1;   //-Running average over 10 samples

tflag=0;                  //-Reset flag

float clf=f*SENSITIVITY;  //-Convert measurement to click frequency

if(clf>10000)

clf=10000;

FTW=clf;

}

//-Click generator

if(millis()>timer)

{

timer+=10;

PCW+=FTW;

if(PCW&0x8000)

{

digitalWrite(13,HIGH);

PCW&=0x7fff;

}

else

digitalWrite(13,LOW);

}

}