Государственное учреждение образования «Средняя школа №6 г. Жлобина»

Фестиваль «Практическая робототехника»

Проект «Пианино»: для создания проекта были использованы следующие компоненты: 3 кнопки, пьезо-пищалка, площадка Arduino и плата Arduino, соединительные провода, резисторы.

При нажатии кнопок на макете издается звук различных частот, который можно настраивать. В дальнейшем вместо простого звука можно будет воспроизводить запрограммированный на каждую кнопку рингтон.

Скетч:

#define BUZZER_PIN    13 // пин с пищалкой (англ. «buzzer»)

#define FIRST_KEY_PIN 7  // первый пин с клавишей (англ. «key»)

#define KEY_COUNT     3  // общее количество клавиш

void setup()

{

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

}

void loop()

{

// в цикле бежим по всем номерам кнопок от 0-го по 2-й

for (int i = 0; i < KEY_COUNT; ++i) {

// на основе номера кнопки вычисляем номер её пина

int keyPin = i + FIRST_KEY_PIN;

// считываем значение с кнопки. Возможны всего 2 варианта:

//  * высокий сигнал, 5 вольт, истина — кнопка отпущена

//  * низкий сигнал, земля, ложь — кнопка зажата

boolean keyUp = digitalRead(keyPin);

// проверяем условие «если не кнопка отпущена». Знак «!»

// перед булевой переменной означает отрицание, т.е. «не».

if (!keyUp) {

// рассчитываем высоту ноты в герцах в зависимости от

// клавиши, которую рассматриваем на данном этапе цикла.

// Мы получим значение 3500, 4000 или 4500

int frequency = 3500 + i * 500;

// Заставляем пищалку пищать с нужной частотой в течение

// 20 миллисекунд. Если клавиша останется зажатой, пищалка

// вновь зазвучит при следующем проходе loop, а мы услышим

// непрерывный звук

tone(BUZZER_PIN, frequency, 20);

}

}

}